7122

مصالح ساختماني ـ آجرهاي رسي سبك غيرباربر با سوراخ‌هاي افقي و پنل‌هاي آجري رسي سبك غيرباربر با سوراخ‌هاي افقي ـ ويژگي‌ها _

چاپ اول

آشنايي با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب قانون، تنها مرجع رسمي كشور است كه عهده دار وظيفه تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي (رسمي) ميباشد.

استاندارد مصالح ساختماني -آجرهاي رسي سبك غيرباربر  با سوراخ‌هاي افقي و  پنل‌هاي آجري رسي سبك غيرباربر با سوراخ‌هاي افقي – ويژگي‌ها

1 هدف

هدف از تدوين اين استاندارد، تعيين ويژگي‌‌هاي فيزيكي، شيميايي و نمونه‌برداري آجرهاي رسي سبك غيرباربر با سوراخ‌هاي افقي و پنل‌هاي آجري رسي سبك غيرباربر با سوراخ‌هاي افقي است.

2 دامنه كاربرد

2-1 آجرهاي سبك غيرباربر با سوراخ‌هاي افقي (آجر تيغه‌اي) و پنل‌هاي آجري رسي سبك غيرباربر با سوراخ‌هاي افقي براي ديوارچيني غيرباربر كاربرد دارند.

2-2 آجرهاي سبك با سوراخ‌هاي افقي (آجر تيغه‌اي) و پنل‌هاي آجري سبك با سوراخ‌هاي افقي بطور گسترده‌اي براي ساخت ديوارهاي داخلي كاربرد دارند.

3 مراجع الزامي

مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد به آنها ارجاع داده شده است. بدين ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد محسوب مي‌شود. در مورد مراجع داراي تاريخ

چاپ و / يا تجديد نظر، اصلاحيه‌ها و تجديد نظر‌هاي بعدي اين مدارك مورد نظر نيست. معهذا بهتر است كاربران ذينفع اين استاندارد امكان كاربرد آخرين اصلاحيه‌ها و تجديد نظر‌هاي مدارك الزامي زير را مورد بررسي قرار دهند. در مورد مراجع بدون تاريخ چاپ و / يا تجديد نظر، آخرين چاپ و / يا تجديد نظر آن مدارك الزامي ارجاع داده شده مورد نظر است.

استفاده از مرجع زير براي كاربرد اين استاندارد الزامي است :

-استاندارد ملي ايران شماره 7121 سال 1382 : مصالح ساختماني-آجرهاي رسي سبك باربر و غيرباربر با سوراخ‌هاي قائم-ويژگي‌‌ها

- استاندارد ملي ايران 7 سال 1381 : مصالح ساختماني-فرآورده‌هاي آجر رسي- ويژگي و روش آزمون

-استاندارد ملي ايران شماره 7134 سال 1382: مصالح ساختماني-آجرهاي رسي سبك غيرباربر با سوراخ‌هاي افقي، پنل‌هاي آجري رسي سبك غيرباربر با سوراخ‌هاي افقي و آجرهاي رسي سبك با سوراخ‌هاي قائم-روش‌هاي آزمون

4 تعاريف

براي مقاصد اين استاندارد تعاريف زير بكار مي‌رود:

4-1 لوم : خاكي است مركب از رس، لاي(سيلت)، ماسه و مواد آلي

4-2 جدار: ديواره‌ داخلي آجر سبك يا پنل آجري سبك

5 اصول

آجرهاي سبك با سوراخ‌هاي افقي و پنل‌هاي آجري سبك با سوراخ‌هاي افقي آجرهايي هستند كه از رس، لوم يا مواد رسي با افزودني‌ها (مواد هوازا ) يا بدون آنها قالبگيري و پخته مي‌شوند. چگالي ظاهري اين آجرها نبايد بيشتر از 0/1 گرم بر سانتي‌متر مكعب باشد. مواد افزودني نبايد در درازمدت اثر مخرب بر خواص آجرها داشته باشند.

6  ويژگي‌ها

6-1 شكل

اندازه‌گيري‌ها بايد مطابق استاندارد ملي ايران شماره 7134 سال 1382: مصالح ساختماني-آجرهاي رسي سبك غيرباربر با سوراخ‌هاي افقي، پنل‌هاي آجري رسي سبك غيرباربر با سوراخ‌هاي افقي و آجرهاي رسي سبك با سوراخ‌هاي قائم-روش‌هاي آزمون ، انجام شود. خط‌كش اندازه‌گيري با طول مناسب و با مقياس ميليمتري براي اندازه‌گيري طول پنل‌‌هاي آجري سبك غيرباربر با سوراخ‌هاي افقي با ابعادي بزرگتر از 500 ميليمتر مورد استفاده قرار گيرد.

انحراف از تخت بودن نيز بايد براي پنل‌‌هاي آجري سبك غيرباربر با سوراخ‌هاي افقي مطابق شكل 4 تعيين شود. در اين آزمون، پنل بايد بطور طولي يا عرضي بر روي يك سطح صاف فشار داده شود. انحراف از تخت بودن را بايد با استفاده از يك گوه اندازه‌گير و با تقريب ميليمتر تعيين نمود.

آجرهاي سبك با سوراخ‌هاي افقي و پنل‌هاي آجري سبك با سوراخ‌هاي افقي بايد به شكل مكعب

مستطيل باشند. شيارها يا فرو رفتگي‌ها را مي‌توان بر روي سطوح راسته براي بهبود چسبندگي

اندود ايجاد نمود.

6-1-1 آجرهاي سبك با سوراخ‌هاي افقي

آجرهايي با سوراخ‌هاي بموازات سطح بستر هستند. ارتفاع اسمي اين آجرها نبايد از عرض اسمي آنها بيشتر باشد.

6-1-2 پنل‌هاي آجري سبك با سوراخ‌هاي افقي

آجرهايي با سوراخ‌هاي بموازات سطح بستر هستند و در آنها الگوي سوراخ مشخص نمي‌شود. ارتفاع اسمي پنل‌هاي آجري بايد از ضخامت اسمي آنها بيشتر باشد.

6-2 سوراخ‌ها و جدارها

6-2-1 جدارها بايد در سطح مقطع عرضي بگونه‌اي توزيع شوند كه ديواره‌هاي كناري و جدارهاي قائم با جدارها و ديواره‌هاي افقي محكم شوند (شكل‌1). سطح مقطع آنها ممكن است داراي هر شكلي باشد، سوراخ‌هاي مستطيلي ترجيح داده مي‌شوند. ديواره‌هاي خارجي نبايد كمتراز 9 ميليمتر و جدارها نبايد كمتراز 7 ميليمتر ضخامت داشته باشند.

شكل 1: مثال‌هايي از آجرهاي سبك با سوراخ‌هاي افقي

6-2-2 نوع و الگوي سوراخ‌ها در پنل‌هاي آجري سوراخدار افقي سبك مشخص نمي‌شود. ديواره‌هاي خارجي نبايد كمتر از 9 ميليمتر و جدار‌ها نبايد كمتراز 7 ميليمتر ضخامت داشته باشند (شكل 2).

شكل 2: پنل‌ آجري سبك با سوراخ‌هاي افقي

6 - 3 ابعاد

6-3-1  ابعاد اسمي متداول، آجرها و پنل‌هاي آجري سبك با سوراخهاي افقي، به ترتيب بايد مطابق جدول‌هاي 1 و 3 باشد. ابعاد اسمي مدولار آجرها و پنل‌هاي آجري سبك با سوراخهاي افقي، به ترتيب بايد مطابق جدول‌هاي 2 و 4 باشد.

6-3-2 پنل‌هاي آجري سوراخدار افقي سبك بايد مستقيم و تخت باشند. رواداري تخت بودن بايد 5/1 درصد طول در جهت طولي مشروط بر آنكه از 5 ميليمتر بيشتر نشود و 3 درصد ارتفاع در جهت عمود بر آن باشد(شكل 3).

جدول 1: ابعاد اسمي متداول آجرهاي سبك با سوراخهاي افقي(با علامت اختصاري آ س س ا)

| علامت اختصاري | طول ، l ، ميليمتر | عرض ، b ، ميليمتر | ارتفاع ، h، ميليمتر |
| --- | --- | --- | --- |
| آ س س ا 1 | 5(250 | 4(200 | 4(200 |
| آ س س ا 2 | 4(200 | 4(200 | 4(200 |
| آ س س ا 3 | 5(250 | 5(250 | 4(200 |

جدول 2: ابعاد اسمي مدولار آجرهاي سبك با سوراخهاي افقي(با علامت اختصاري آ س س ا م)

| علامت اختصاري | طول ، l ، ميليمتر | عرض ، b ، ميليمتر | ارتفاع ، h، ميليمتر |
| --- | --- | --- | --- |
| آ س س ا م 1 | 4(225 | 4(225 | 3(5/102 |
| آ س س ا م 2 | 4(225 | 4(225 | 4(215 |
| آ س س ا م 3 | 9(900 | 4(225 | 4(215 |
| آ س س ا م 4 | 6(450 | 4(225 | 4(215 |
| آ س س ا م 5 | 20(1050 | 4(225 | 4(215 |
| آ س س ا م 6 | 75 يا مضربي از آن (1) | 4(225 | 3(5/102 |
| آ س س ا م 7 | 75 يا مضربي از آن(1) | 4(225 | 4(215 |

# (1) رواداري‌ها بايد با برونيابي خطي مقادير مربوط اعمال شود.

جدول 3 : ابعاد اسمي متداول پنل‌هاي آجري سبك با سوراخ‌هاي افقي

(با علامت اختصاري پ  س س ا)

| علامت اختصاري | طول ، l ، ميليمتر | ضخامت ، s ،ميليمتر | ارتفاع ، h، ميليمتر |
| --- | --- | --- | --- |
| پ س س ا 1 | 5(250 يا 4(200 | 2(70 | 4(200 |
| پ س س ا 2 | 5(250 يا 4(200 | 2(80 | 4(200 |
| پ س س ا 3 | 5(250 يا 4(200 | 3(90 | 4(200 |
| پ س س ا 4 | 5(250 يا 4(200 | 3(100 | 4(200 |
| پ س س ا 5 | 5(250 يا 4(200 | 4(150 | 4(200 |
| پ س س ا 6 | 5(250 يا 4(200 | 2(70 | 5(250 |
| پ س س ا 7 | 5(250 يا 4(200 | 2(100 | 5(250 |

جدول 4: ابعاد اسمي مدولار پنل‌هاي آجري سبك با سوراخ‌هاي افقي

(با علامت اختصاري پ س س ا م)

| علامت اختصاري | طول ، l ، ميليمتر | ضخامت ، s ، ميليمتر | ارتفاع ، h ، ميليمتر |
| --- | --- | --- | --- |
| پ س س ا م 1 | 4(225 | 2(75 | 4(215 |
| پ س س ا م 2 | 6(300 | 2(75 | 6(290 |
| پ س س ا م 3 | 4(225 | 3(90 | 4(215 |
| پ س س ا م 4 | 225 يا مضربي از آن(1) | 75 يا مضربي از آن(1) | 215 يا مضربي از آن(1) (2) |

# (1) رواداري‌ها بايد با برونيابي خطي مقادير مربوط اعمال شود.

# (2) مشروط بر آنكه ارتفاع اسمي از ضخامت اسمي بيشتر باشد.

شكل 4 : پنل‌ آجري سبك با سوراخ‌هاي افقي

6-4 چگالي ظاهري

آزمون چگالي ظاهري آجر بايد مطابق استاندارد ملي ايران شماره 7134 سال 1382: مصالح ساختماني-آجرهاي رسي سبك غيرباربر با سوراخ‌هاي افقي، پنل‌هاي آجري رسي سبك غيرباربر با سوراخ‌هاي افقي و آجرهاي رسي سبك با سوراخ‌هاي قائم-روش‌هاي آزمون، انجام شود. ميانگين چگالي ظاهري آجر بايد در محدوده‌هاي مشخص شده مربوط به گروه‌هاي چگالي ظاهري در جدول 5 باشد. مقادير منفرد نبايد بيش از 05/0 گرم بر سانتيمتر مكعب بيشتر يا كمتر از محدوده‌هاي جدول 5 باشد.

جدول 5 : چگالي ظاهري آجرها و پنل‌هاي آجري سبك غيرباربر با سوراخ‌هاي افقي

| گروه چگالي ظاهري | ميانگين چگالي ظاهري آجر ، گرم بر سانتيمتر مكعب |
| --- | --- |
| 5/0 | 41/0 تا 50/0 |
| 6/0 | 51/0 تا 60/0 |
| 7/0 | 61/0 تا 70/0 |
| 8/0 | 71/ 0تا 80/0 |
| 9/0 | 81 /0تا 90/0 |
| 0/1 | 91/0تا 00/1 |

6-5 مقاومت فشاري

آزمون مقاومت فشاري بايد مطابق استاندارد ملي ايران شماره 7134 سال 1382: مصالح ساختماني-آجرهاي رسي سبك غيرباربر با سوراخ‌هاي افقي، پنل‌هاي آجري رسي سبك غيرباربر با سوراخ‌هاي افقي و آجرهاي رسي سبك با سوراخ‌هاي قائم-روش‌هاي آزمون، انجام شود. آجرهاي سبك غيرباربر با سوراخ‌هاي افقي، شامل آجرهاي با اندازه استاندارد، بايد بصورت آجر كامل مورد آزمون قرار گيرند. ضرايب شكل نبايد اعمال شود.

# گروه‌هاي مقاومت فشاري مشخص شده در جدول 6 بايد در مورد آجرهاي سبك غيرباربر با سوراخ‌هاي افقي بكار برده شوند. مقادير واقعي نبايد كمتر از مقادير ميانگين يا حداقل مقادير منفرد باشند.

جدول 6 : مقاومت فشاري آجرهاي سبك غيرباربر با سوراخ‌هاي افقي

| گروه مقاومت فشاري | مقاومت فشاري ، نيوتن برميليمتر مربع |
| --- | --- |
|  | كمترين مقدار منفرد | مقدار ميانگين |
| 2 | 0/2 | 5/2 |
| 4 | 0/4 | 0/5 |
| 6 | 0/6 | 5/7 |

# 6-6  مقاومت خمشي پنل‌‌هاي آجري سبك غيرباربر با سوراخ‌هاي افقي

مقاومت خمشي پنل‌هاي آجري سبك غيرباربر با سوراخ‌هاي افقي بايد بر روي 5 آزمونه در هوا خشك شده، تعيين شود. هر پنل بايد در حالت تخت قرار گرفته آزمون شود. پنل بايد روي دو تكيه‌گاه غلتكي قرار گيرد بطوري كه بتواند حركت كند و در وسط موازي با تكيه‌گاه‌ها بوسيله يك ميله بعرض 20 ميليمتر تحت فشار قرار گيرد. فاصله بين تكيه‌گاه‌ها بايد مساوي با طول پنل منهاي 50 ميليمتر باشد. بار بايد بطور يكنواخت با سرعت تقريباً 10 نيوتن در ثانيه افزايش يابد.

# پنل‌‌هاي آجري سبك غيرباربر با سوراخ‌هاي افقي در آزمون خمشي، بايد بار خمشي برابر 500 نيوتن (با حداقل مجاز مقدار منفرد برابر400 نيوتن) را تحمل كنند.

6-7 ميزان ذرات منبسط شونده، زيان‌آور

آجرهاي سبك غيرباربر با سوراخ‌هاي افقي و پنل‌‌هاي آجري سبك غيرباربر با سوراخ‌هاي افقي لازم است فاقد ذرات منبسط شونده مانند آهك باشند . درجائيكه آجرها حاوي ماده منبسط شونده مستعد آسيب رساندن هستند، بايد آزمون مواد منبسط شونده(آزمون بخار آب)  مطابقاستاندارد ملي ايران شماره 7134 سال 1382: مصالح ساختماني-آجرهاي رسي سبك غيرباربر با سوراخ‌هاي افقي، پنل‌هاي آجري رسي سبك غيرباربر با سوراخ‌هاي افقي و آجرهاي رسي سبك با سوراخ‌هاي قائم-روش‌هاي آزمون، بر روي انها انجام شود.

آجرهايي در اين آزمون مورد قبول‌اند كه هيچ آسيب ساختاري نشان ندهند يا  بيش از 5 تراشه با عمق حداكثر 3 ميليمتر در هر 100 سانتيمتر مربع سطح خارجي آنها بوجود نيايد.

اگر نتيجه آزمون، ارزيابي روشني را ممكن نسازد، آزمون مقاومت فشاري مقايسه‌اي بايد انجام شود. آجرهايي در اين آزمون مورد قبول قرار مي‌گيرند كه در همان گروه مقاومت فشاري آجرهايي كه در معرض آزمون بخار آب قرار نگرفته‌اند واقع شوند.

پنل‌‌هاي آجري سبك غيرباربر با سوراخ‌هاي افقي نيز بايد قادر باشند كه حداقل بار خمشي را پس از آزمون بخار آب تحمل كنند.

6-8 مقدار نمك‌هاي مضري كه باعث شوره زدگي مي‌شوند

آجرها بايد عاري از نمك‌هاي مضري باشند كه سبب آسيب ساختاري در آجرها يا اندود مي‌شود. آجرهايي در آزمون نمك‌هاي آسيب‌رسان مورد قبول قرار مي‌گيرندكه اگر مطابق استاندارد ملي ايران شماره 7134 سال 1382: مصالح ساختماني-آجرهاي رسي سبك غيرباربر با سوراخ‌هاي افقي، پنل‌هاي آجري رسي سبك غيرباربر با سوراخ‌هاي افقي و آجرهاي رسي سبك با سوراخ‌هاي قائم-روش‌هاي آزمون، آزمايش شوند، مقدار سولفات منيزيم ، نبايد از 12/0 درصد وزني  بيشتر باشد.

7 نامگذاري

علامت‌هاي اختصاري زير بايد براي انواع مختلف آجر و پنل آجري استفاده شود :

آ س س ا : آجر سبك غيرباربر با سوراخ‌هاي افقي با اندازه‌هاي متداول

# پ س س ا : پنل‌‌ آجري سبك غيرباربر با سوراخ‌هاي افقي با اندازه‌هاي متداول

آ س س ا م : آجر سبك غيرباربر با سوراخ‌هاي افقي با اندازه‌هاي مدولار

# پ س س ا م : پنل‌‌ آجري سبك غيرباربر با سوراخ‌هاي افقي با اندازه‌هاي مدولار

ترتيب اجزاي مورد استفاده در نامگذاري آجرهاي سبك غيرباربر با سوراخ‌هاي افقي بايد از سمت چپ بصورت زير باشد:

شماره استاندارد ايران، علامت اختصاري آجر ، ابعاد، گروه مقاومت فشاري و گروه چگالي ظاهري آجر

مثالي از نامگذاري :

نامگذاري يك آجر سبك غيرباربر با سوراخ‌هاي افقي، با گروه مقاومت فشاري 12 ، گروه چگالي ظاهري آجر 9/0 ، طول 250 ميليمتر ، عرض 200 ميليمتر و ارتفاع 200 ميليمتر ، بصورت زير است :

9/0- 12- 200 (200 ( 250 – آ س س ا-شماره اين استاندارد ملي

اجزاي مورد استفاده در نامگذاري پنل‌هاي آجري سبك غيرباربر با سوراخ‌هاي افقي بايد از سمت چپ به ترتيب زير باشد:

شماره استاندارد ملي، علامت اختصاري پنل آجري ، ابعاد و گروه چگالي ظاهري

مثالي از نامگذاري :

نامگذاري يك پنل‌ آجري سبك غيرباربر با سوراخ‌هاي افقي ، با طول 250 ميليمتر،  ارتفاع 200 ميليمتر ، ضخامت 70 ميليمتر و با گروه چگالي ظاهري پنل 6/0 ، بصورت زير است:

6/0- 70 (200 ( 250 – پ ا س س ا-شماره اين استاندارد ملي

ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN

Institute of Standards and Industrial Research of Iran

ISIRI NUMBER

_7122

_ Construction Materials - Non-loadbearing Lightweight horizontally perforated bricks and Non-loadbearing lightweight horizontally perforated brick panels - Specification 1st. Revision